## Slide 1
Chapitre 3
Les lois générales pour l’étude des réseaux électriques

## Slide 2
I- Définitions.
  Réseau électrique : Il est constitué d’un ensemble de dipôles reliés par des conducteurs de résistances négligeables.
  Nœud : Point commun à plusieurs dipôles.
  Branche : Elément de circuit compris entre deux nœuds. Elle comporte un ensemble de dipôles en série.
  Maille : Parcours fermé constitué de branches et ne passant qu’une seule fois par un nœud donné.

## Slide 3
maille
Nœud
branche
  Exemple : Repérer les nœuds, les branches et quelques mailles dans le circuit.

## Slide 4
II- Les lois de Kirchhoff.
2.1 Loi des nœuds.
Elle découle de la loi de conservation de l’électricité => il ne peut y avoir accumulation de charges en un point quelconque d’un réseau.
De ce fait, la charge électrique arrivant à un nœud N repart de ce nœud N tel que :

## Slide 5
La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants.
I1 + I2 = I3 Ou bien I1 + I2 - I3 = 0
+ pour les courants qui arrivent au nœud N
- Pour les courants qui repartent du nœud N

## Slide 6
2.2 Loi des mailles
On considère un circuit comportant plusieurs branches dans une de ses mailles.
Si on se déplace sur un circuit fermé pour revenir au point de départ, la somme des différences de potentiel est nulle (VA – VA= 0).
VA-VA = VA-VF + VF-VE +VE-VD +VD-VC +VC-VB +VB-VA
0 = u6 - u5 - u4 + u3 - u2 + u1
0 = u1 - u2 + u3 - u4 - u5 + u6
Pour cela on doit choisir un sens de parcours sur la maille : ce sens est arbitraire.

## Slide 7
Loi des mailles :
+ : tensions dirigées dans le sens de parcours de la maille.
: tensions dirigées dans le sens inverse du sens de parcours de la maille.
Exemple sur le montage précédent :
1- Choix d’orientation de la maille : sens horaire
2- Choix d’orientation de la maille : sens trigonométrique
Représenter la maille orientée, écrire la loi des mailles et comparer au choix 1 précédent.
Qu’en déduisez-vous ?

## Slide 8
Exercice d’application.
a- Établir l'équation du noeud C.
b- En déduire l'expression de I3 en fonction de
I1 et I2 ; Calculer I3
c- Établir l'équation de la maille (ABCFA).
En déduire l'expression de la tension U2 ;
Calculer U2
d- Établir l'équation de la maille (CDEFC).
En déduire l'expression de U3. Calculer U3
Vérification de la loi des mailles.
Établir l'expression de la maille (ABDEA) et montrer que E = U1+ U3.
Faire l'application numérique. La loi des mailles est-elle vérifiée?

## Slide 9
a- soit I1 - I2 - I3 = 0
c- Établir l'équation de la maille (ABCFA).
En déduire l'expression de la tension U2 ;
Calculer U2
d- Établir l'équation de la maille (CDEFC).
En déduire l'expression de U3. Calculer U3
On oriente la maille
U2 - U3 = 0
U3 = U2
donc
On oriente la maille E - U1 - U2 = 0
U2 = E - U1
U2= 10 - 6 = 4 V
b- I3 = I1 - I2 donc I3 = 0,6 - 0,030
I3 = 0,57 A

## Slide 10
Vérification de la loi des mailles.
Établir l'expression de la maille (ABDEA) et montrer que E = U1+ U3.
Faire l'application numérique. La loi des mailles est-elle vérifiée?
E - U1 - U3 = 0
Donc
E = U1 + U3
E = 6 +4 = 10 V

## Slide 11
III- utilisation des lois de Kirchhoff pour l’étude des réseaux.
3.1 Circuit à une maille
objectif : Calculer le courant I dans la maille.
e1 = 10V
e2 = 20V
R1 = R2 = 5Ω

## Slide 12
1- On choisit un sens arbitraire pour l’intensité I (en rouge)
Exemple avec l’orientation horaire de la maille : On applique la loi des mailles :
5- On résoud pour obtenir I.
4- On applique la loi des mailles
3- On oriente la maille (en vert)
2- On représente les tensions aux bornes des dipôles (en noir)

## Slide 13
Or
Cette équation
Se généralise de la manière suivante :
Vérifiez que I = - 1A et interpréter le résultat.
Donc

## Slide 14
+ : si e et I dirigées dans le sens de parcours de la maille.
- : si e et I dirigées dans le sens inverse du sens de parcours de la maille.
On pourra utiliser directement cette loi pour résoudre le problème.
Recommencer la résolution en inversant le sens d’orientation de la maille.
Conclure.
Recommencer la résolution en inversant le sens d’orientation du courant.
Conclure.

## Slide 15
3.2 Circuits à analyser
Circuit 1
IL2 =
UL2 =
UG =

## Slide 16
Circuit 2
I =
UL1 =
UG =

## Slide 17
Circuit 3
IG =
IL3 =
UG =
UL1 =
UL2 =
UL3 =

## Slide 18
3.3 le diviseur de tension – potentiomètre.
Montage :
principe :
Le rôle du diviseur de tension est de prélever aux bornes du dipôle BC
une fraction de la tension totale aux bornes du générateur AC.
Exprimer uBC en fonction de R2 et i.
Exprimer i en fonction des grandeurs e, R1 et R2
En déduire que uBC représente une fraction de e, quelle est cette fraction ?

## Slide 19
uBC =R2 . i d’après la loi d’Ohm aux bornes de R2
uBC représente une fraction de la tension e et cette fraction est
Il s’agit d’un diviseur de tension.
Donc uBC =R2 . i =
Dans la maille orientée :

## Slide 20
Dans le montage n°2 Le point B représente le curseur qui peut se déplacer du point C au point A :
Quelle résistance représente R2 ?
Elle représente RBC
Quelle résistance représente R1 ?
Elle représente RAB
Entre quelles valeurs peut évoluer R2 et par conséquent quelles sont les valeurs extrêmes de uBC ?
R2 peut évoluer entre 0 et RAC soit entre 0 et (R1+R2)
Exprimer uBC en fonction de e, R1 et R2
uBC varie donc entre 0V si B est en C soit RBC = 0 Ω et e si B est en A soit RBC = RAC

## Slide 21
Expliquer le rôle du potentiomètre.
Le potentiomètre permet d’obtenir, entre deux bornes, une tension réglable allant de 0V à la valeur maximale de la tension source e.
La tension u2 variant continument de 0V à e.

## Slide 22
Fiche résumé du chapitre 3
Faites votre résumé du chapitre 3 sur cette page. Vous rappellerez les concepts importants et les formules vues. Cette synthèse vous servira pour la mémorisation du cours. Posez ensuite toutes vos questions par écrit pour en discuter en cours.