## Slide 1
Chapitre 4
Les régimes variables

## Slide 2
Dans les chapitres précédents, les tensions étudiées étaient des tensions continues fournies par des générateurs parfaits ou réels. Nous allons voir que des tensions variables existent, et observer que leurs valeurs varient en fonction du temps.
I- Production d’une tension variable.
Considérons l’expérience suivante :
On dispose d’un aimant, d’une bobine et d’un ampèremètre ou d’un oscilloscope.
Le déplacement d’un aimant au voisinage d’une bobine fait apparaître un courant électrique qui circule dans celle-ci : c’est le phénomène d’induction électromagnétique. Le courant produit est appelé courant induit.
déplacement

## Slide 3
II- Caractérisation du signal électrique à l’aide d’un oscilloscope.
En régime continu, les mesures de tensions et courants ont été faites avec des appareils donnant les valeurs efficaces de ces grandeurs. (Ampèremètre en série pour obtenir l’intensité et voltmètre en dérivation pour obtenir la tension). Nous allons maintenant étudier l’évolution temporelle de ces grandeurs. Nous allons observer à l’oscilloscope l’évolution dans le temps de la force électromotrice, ou tension à vide, délivrée aux bornes de l’ensemble {bobine + aimant en rotation} et dont la valeur efficace est notée e0. On réalise le montage suivant :
Pour déplacer l’aimant par rapport à la bobine,
On relie celui-ci à un moteur dont la vitesse
augmente doucement jusqu’à la position maximale. (cf TP)
Schéma du montage
aimant
bobine

## Slide 4
Calibres:
Vertical : 1div  2V
Horizontal : 1div  5ms
On observe que e varie au cours du temps, on note : e = e (t)
Sur l’oscilloscope, régler les calibres :
Le calibre de la tension : vertical
Le calibre de la période : horizontal
Valeur maximale de e(t) : emax = 4V
Valeur crête à crête de e(t) : ecàc = 8V
Période du signal : T = 15ms
Fréquence du signal : f = 67 Hz

## Slide 5
III- Les grandeurs caractéristiques des signaux variables.
  a- Période :
La période T est le plus petit intervalle de temps au bout duquel la tension se reproduit identique à elle-même. Unité SI = la seconde (s)
  b- Fréquence :
La fréquence correspond au nombre de périodes par seconde. Unité SI = s-1 ou bien le Hertz (Hz)
  c- Tension maximale :
Elle est notée U max et correspond à la valeur de la tension entre l’origine et le maximum du signal.
s
Hz

## Slide 6
  d- Tension efficace :
La tension efficace est liée à la tension maximale par
Elle correspond à la valeur obtenue au voltmètre, s’il était branché à la place de l’oscilloscope.
  e- Tension crête à crête :
C’est la tension mesurée entre la valeur minimale et maximale du signal.
Ici eeff =
Ici valeur crête à crête de e(t) : ecàc = 8V
  f- pulsation :
𝜔 est exprimée en rad.s-1
Ici = 421 rad.s-1

## Slide 7
Conclusion.
L’association {bobine + aimant en rotation} constitue un générateur qui est à l’origine de la production du courant électrique dans le circuit.
La tension aux bornes de ce générateur ainsi que le courant qu’il débite dans le circuit sont des grandeurs variables dans le temps, le schéma le plus général équivalent à ce générateur est donc le suivant :
moteur
La tension aux bornes de ce générateur ainsi que le courant qu’il débite dans le circuit sont des grandeurs alternatives : ce générateur est un alternateur.

## Slide 8
IV- Intensité dans un circuit alimenté par une tension sinusoïdale.
Une lampe branchée sur le réseau est parcourue par un courant alternatif sinusoïdal de même fréquence que la tension.
Un tel courant est un déplacement d’électrons alternativement dans un sens (pendant une demi-période) puis pendant le sens opposé (pendant la demi-période suivante).
Les électrons oscillent ainsi autour de leur position moyenne.
L’intensité varie entre deux valeurs maximales : -Im et + Im
L’intensité efficace est également dépendante de Imax :
On mesure Ieff avec un ampèremètre sur la position ~
La puissance absorbée par un récepteur purement thermique (lampe, radiateur ,….) est donnée par la même relation qu’en régime continu : P = U x I Avec P en Watts (W)
U en Volt (V)
I en Ampère (A)
Où U et I représentent les valeurs efficaces de la tension et de l’intensité.

## Slide 9
V- Deux nouveaux dipôles : Le condensateur et la bobine.
Ce sont des dipôles passifs linéaires couramment utilisés en électricité et électronique.
  5.1 Condensateur
Le condensateur est constitué de deux armatures métalliques en regard avec un isolant entre les deux , ces armatures peuvent stocker des charges électriques q de signes opposés.
Il est caractérisé par sa capacité notée C exprimée en Farad (F) .
* Michaël Faraday, (1791-1867) physicien et chimiste anglais.
Le rapport entre la charge stockée q et la tension u entre ses deux armatures est, par définition,
la capacité C du condensateur :

## Slide 10
puis
donc
On a toujours l’intensité i :
En régime continu, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.
I = 0
Il possède un intérêt en régime variable !

## Slide 11
Dans un circuit associant un condensateur et une résistance en série :
Equation différentielle à coefficient constant du premier ordre

## Slide 12
  5.2 Bobine
La bobine est un dipôle linéaire passif, il est constitué d’un enroulement de fil conducteur autour d’un matériau magnétique. La bobine est considérée comme idéale si l’on néglige la résistance du fil. Elle est caractérisée par son inductance propre notée L exprimée en Henry (H).
Les bobines sont très utilisées dans la réalisation des moteurs électriques, transformateurs, etc…
* Joseph HENRY (1797-1878) ingénieur et physicien américain
La tension et le courant aux bornes de la bobine idéale sont reliés par la relation :
En régime continu, la bobine se comporte comme un fil, conducteur de faible résistance.
Elle possède un intérêt en régime variable !

## Slide 13
Dans un circuit associant une bobine et une résistance en série :
Equation différentielle à coefficient constant du premier ordre

## Slide 14
Exercice d’application.
L’oscillogramme ci-dessous représente la tension obtenue aux bornes d’une bobine devant laquelle tourne un aimant droit. Déterminer la tension maximale, la période et la fréquence de la tension crée par la bobine. Déterminer la fréquence de rotation de l’aimant en tr/s puis en tr/mn.
U est exprimée en Volts et t en ms sur le graphe.
Umax = 5V
T = 6,3 ms
f = 159 Hz
f = 159 tr/s
f = 9540 tr/mn
𝜔=999 rad.s-1

## Slide 15
2. Tracer l’oscillogramme d’une tension sinusoïdale de fréquence f = 50 Hz, et de valeur efficace Ueff = 12V
Echelles : 1 carreau  1 ms et 1 carreau  2 V
T = 0,02 s = 20 ms
Umax = 17 V

## Slide 17
T
Umax

## Slide 18
VI- Représentation mathématique d’une tension sinusoïdale.
Le régime le plus couramment rencontré en électricité est le régime sinusoïdal ;
Nous avons expliqué l’origine de ce signal, observé sa représentation à l’oscilloscope. Nous allons maintenant le représenter par une fonction mathématique de type sinusoïdal.
Nous pouvons prendre par exemple u(t) = Um cos(ωt) ou bien u(t) = Um sin(ωt)
Ces deux fonctions sont des fonctions sinusoïdales.
  6.1 Cas de figure n°1.
Calibres :
Base de temps : 1div 4 ms
échelle des tensions : 1 div  3V

## Slide 19
Courbe n°1 :
On choisit de représenter la courbe n°1 par la fonction u1(t) = Um1 cos (ωt) ; est-ce que cette fonction convient ?
La période T = (2x2)x4 = 16 ms donc la fréquence de la tension u1(t) est égale à
La pulsation
Et la tension maximale U1m = 6 V
Donc cela donnerait u1(t) = 6 cos (392,5.t)
Mais que se passe-t-il en zéro ?
Si t=0s, sur le graphe on a u (0) =0V or d’après la fonction on obtient u1(0)= 6V
On doit donc avoir comme condition particulière u1(0) = 0 V

## Slide 20
Partons alors de u1(t) = 6 cos (392,5.t+ φ) et plaçons-nous à l’origine :
On remplace t par 0 dans la fonction u1(t) :
0 = 6 cos φ ce qui implique cos φ =0
Pour obtenir cos φ = 0 on a deux possibilités : soit
Les fonctions qui pourraient convenir seraient donc :
Comment déterminer la fonction correcte ?
Plaçons-nous à la date
et calculons u1(t) à cette date.
𝜔=392,5 rad.s-1
𝜔
𝜔

## Slide 21
Vérifions avec le graphe : on observe sur celui-ci que
La fonction qui convient est donc
Maintenant, on choisit de représenter la courbe n°1 par la fonction u1(t) = Um1 sin (ωt) ; est-ce que cette fonction convient ?
Les grandeurs suivantes ne sont pas modifiées :
La pulsation
Et la tension maximale U1m = 6 V
Donc cela donnerait u1(t) = 6 sin (392,5.t)
Mais que se passe-t-il en zéro ?
Si t=0s, sur le graphe on a u (0) =0V or d’après la fonction on obtient u1(0)= 0V

## Slide 22
La fonction qui convient est donc
Conclusion :
Les fonctions et
représentent le signal n°1.
Remarque :
les fonctions et sont identiques

## Slide 23
Courbe n°2 :
On choisit de représenter la courbe n°2 par la fonction u2(t) = Um2 cos (ωt) ; est-ce que cette fonction convient ?
La période T = (2x2)x4 = 16 ms donc la fréquence de la tension u2(t) est égale à
La pulsation
Et la tension maximale Um2 = 3 V
Donc cela donnerait u2(t) = 3 cos (392,5.t)
Mais que se passe-t-il en zéro ?
Si t=0s, sur le graphe on a u (0) = -3V or d’après la fonction on obtient u1(0)= 3V
On doit donc avoir comme condition particulière u1(0) = -3 V

## Slide 24
Partons alors de u2(t) = 3 cos (392,5.t+ φ) et plaçons-nous à l’origine :
On remplace t par 0 dans la fonction u2(t) :
-3 = 3 cos φ ce qui implique cos φ = -1
Pour obtenir un cos φ = -1 on a une possibilité : soit ϕ
La fonction qui convient est donc :
Maintenant, on choisit de modéliser la courbe n°2 par la fonction
u2(t) = Um2 sin (ωt) ; est-ce que cette fonction convient ?
Les grandeurs suivantes ne sont pas modifiées :
La pulsation
Et la tension maximale U2m = 3 V

## Slide 25
Donc cela donnerait u2(t) = 3 sin (392,5.t)
Mais que se passe-t-il en zéro ?
Si t=0s, sur le graphe on a u2 (0) = -3V or d’après la fonction on obtient u2(0)= 0V
On doit donc avoir comme condition particulière u2(0) = - 3V.
Partons alors de u2(t) = 3 sin (392,5.t+ φ) et plaçons-nous à l’origine :
On remplace t par 0 dans la fonction u2(t) :
-3 = 3 sin φ ce qui implique sin φ =-1
Pour obtenir sin φ = -1 on a une possibilité
La fonction qui convient est donc

## Slide 26
Conclusion :
Les fonctions et
représentent le signal n°2.

## Slide 27
6.2 Bilan
Un signal sinusoïdal est représenté par une fonction du type :
étant la phase à l’origine du signal ;
avec la pulsation en rad.s-1 ; T la période en s ; et f la fréquence en Hz.
s(t) la valeur à l’instant t
Sm est l’amplitude du signal.

## Slide 28
VII- Notion de déphasage entre deux signaux.
On considère les deux signaux précédents courbes 1 et 2.
Le signal 1 est représenté par et le second par
sont les phases à l’origine de chaque signal.
Sur l’oscillogramme, ces deux courbes sont décalées d’une durée t0
qui s’exprime en seconde.
Graphiquement, on peut lire t0 = 2,5 ms
Ces deux courbes sont donc déphasées, d’une grandeur
qui représente la différence
ou bien
selon ce que l’on définit au départ.

## Slide 29
Recherchons le déphasage ϕ
correspondant à ce décalage t0
Pour un décalage de temps égal à une
période T on a un déphasage de 2 rad
T 2 rad
t0
T
t0 est l’intervalle de temps séparant deux fronts montants (ou descendants) sur l’axe des temps.
Pour un décalage de temps égal à une
durée t0 on a un déphasage de ϕ rad
t0 ϕ rad

## Slide 30
Donc le déphasage angulaire entre les deux signaux est :
Si on définit ϕ par ϕ =
Φ > 0 signifie
Φ < 0 signifie
Graphiquement, le signal en avance sur l’autre est celui qui atteint son maximum en premier.
Si ϕ = 0 rad alors les deux signaux sont en phase.
Si ϕ = ± π rad alors les deux signaux sont en opposition de phase

## Slide 31
Exercice d’application.
1- Déterminer les fonctions sinusoïdales qui représentent les tensions 1 et 2 ci-dessous.
2- Déterminer le déphasage ϕ entre les deux courbes, quelle est celle en avance sur l’autre ?
u1(0) = 0 V
u2(0) = -2,1 V
U1max = 7 V
U2max = 2,2 V

## Slide 32
Fiche résumé du chapitre 4
Faites votre résumé du chapitre 4 sur cette page. Vous rappellerez les concepts importants et les formules vues. Cette synthèse vous servira pour la mémorisation du cours. Posez ensuite toutes vos questions par écrit pour en discuter en cours.